## Slide 1: Тракторы, автомобили
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Приморская государственная сельскохозяйственная академия»
и сельскохозяйственные машины

## Slide 2
СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ
3.1 Классификация тракторов и автомобилей, области применения
3.2 Сельскохозяйственные машины общего назначения. Почвообрабатывающие машины, машины для внесения удобрений
3.3 Сельскохозяйственные машины общего назначения.
Машины для химической защиты растений, машины для орошения

## Slide 3
Классификация
тракторов и автомобилей
– сложные мобильные энергетические и транспортные средства, используемые для комплексной механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства, а также для перевозки сельскохозяйственных грузов и пассажиров.
Тракторы и автомобили

## Slide 4
Классификация
тракторов и автомобилей
Трактор – колесная или гусеничная самоходная машина, предназначенный для передвижения прицепных или навесных сельскохозяйственных и дорожных машин, а также прицепов. Рабочие органы и механизмы этих машин могут приводиться в действие от двигателя трактора через вал отбора мощности (ВОМ).
В сельскохозяйственном производстве наибольшее применение получили тракторы девяти классов с тяговым усилием 2; 6; 9; 14; 20; 30; 40; 50; 60 кН.

## Slide 5
КЛАССИФИКАЦИЯ
ТРАКТОРОВ
по типу остова
по типу ходовой
по назначению
общего назначения
универсально-пропашные
специализированные
колесные
гусеничные
полурамные
безрамные
рамные

## Slide 6
КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
по числу осей
по проходимости
по роду топлива и виду двигателя
по назначению
грузовые
общего назначения
специализиро-ванные
пассажирские
специальные
ограниченной
повышенной
высокой
дизельные
газобаллонные
электрические
двухосные
четырехосные
многоосные
бензиновые
газогенераторные
паровые
газотурбинные
трехосные

## Slide 7
Основные механизмы и агрегаты гусеничного трактора: двигатель, трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, рабочее и вспомогательное оборудование
Схема расположения основных частей, их механизмов и деталей:
а – гусеничный трактор ДТ-75М;
б – колесный трактор МТЗ-80: 1- двигатель;
2 – сцепление; 3 – соединительный вал;
4 – коробка передач; 5 – главная передача;
6 – планетарный механизм; 7 – конечная передача; 8 – ведущая звездочка;
9 – направляющее колесо; 10 – гусеничная цепь; 11 − гидронавесная система;
12 – прицепное устройство;
13 – дифференциал; 14 – ведущее колесо;
15 – управляемое колесо;
16 – передний мост

## Slide 8
Трансмиссия предназначена для передачи потока мощности от двигателя к ведущим колесам (звездочкам гусениц).
Ходовая часть объединяет все сборочные единицы в одно целое и служит для перемещения трактора по опорной поверхности.
Органы управления, воздействуя на ходовую часть, изменяют траекторию движения трактора, останавливают и удерживают его неподвижно.
Рабочее оборудование. На современных тракторах используют гидронавесную систему, регулятор глубины обработки почвы, догружатель ведущих колес, вал отбора мощности (ВОМ), приводной шкив, прицепное устройство.
Вспомогательное оборудование трактора включает в себя кабину, органы управления и контроля, устройства для создания микроклимата в кабине и снижения уровня вибрации, шума и др.

## Slide 9
Основные части автомобиля – двигатель, шасси и кузов.
Принципиальная схема расположения основных частей и механизмов автомобиля мало отличается от схемы их расположения у колесного трактора.
Расположение основных механизмов автомобиля: 1 – направляющее колесо;
2 – передняя подвеска; 3 – сцепление; 4 – коробка передач; 5 –карданная передача; 6 – главная передача; 7 – дифференциал; 8 – задняя подвеска 9 – ведущее колесо; 10 – рама; 11 – рулевое управление; 12 – двигатель

## Slide 10
Классификация поршневых двигателей

## Slide 11
Назначение составляющих элементов
Кривошипно-шатунный механизм преобразовывает прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала. В него входят цилиндр, поршень с кольцами, поршневой палец, шатун, коленчатый вал и маховик.
Механизм газораспределения предназначен для впуска в цилиндр горючей смеси или воздуха и выпуска из него отработавших газов в определенные промежутки времени.
Состоит из распределительного вала, шестерен, привода распределительного вала, толкателей, клапанов, пружин.

## Slide 12
Назначение составляющих элементов
Система питания служит для приготовления горючей смеси и подвода ее к цилиндру (бензиновые и газовые двигатели) или подачи топлива в цилиндр и наполнения его воздухом (дизели).

## Slide 13
Регулятор скорости – это автоматически действующий механизм, предназначенный для изменения подачи топлива или горючей смеси в зависимости от нагрузки двигателя.
Смазочная система предназначена для подвода смазочного материала к поверхностям трения деталей и частичного отвода теплоты от трущихся деталей.
Система охлаждения предназначена для отвода теплоты от нагретых деталей в атмосферу и может быть жидкостной или воздушной.
Система зажигания служит для своевременного зажигания горючей смеси электрической искрой в цилиндрах карбюраторного и газового двигателей.

## Slide 14
Назначение составляющих элементов
Система пуска служит для пуска двигателя в работу.

## Slide 15: Сельскохозяйственные машины общего назначения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Приморская государственная сельскохозяйственная академия»
Почвообрабатывающие машины,
машины для внесения удобрений

## Slide 16
Правильная обработка почвы – важнейшее звено в системе агротехнических мероприятий, обеспечивающих получение высоких устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур

## Slide 17
Правильная обработка почвы способствует накоплению почвенной влаги и снижению ее непроизводительных потерь, что особенно важно в засушливых, районах.
Основная обработка почвы - обработка на глубину 20 и более см. Включает в себя рыхление (крошение), оборачивание и перемешивание почвы.
Отвальная вспашка является радикальным средством борьбе с сорняками, вредителями и болезнями, и основой экологически безопасных технологий. Выполняется плугами.
Поверхностная обработка – с целью рыхления, перемешивания, уплотнения, подрезания сорняков, заделки удобрений.
Специальная обработка – при освоении почв и создания специфических условий для растений.

## Slide 18
Разновидности вспашки:
1. Отвальная
2. С оборотом, взметом пласта и культурная
3. Ярусная вспашка
4. Безотвальная

## Slide 19
КЛАССИФИКАЦИЯ
ПЛУГОВ
по типу корпусов
по способу агрегатирования
по назначению
общего назначения
специальные
навесные
прицепные
дисковые
чизельные
лемешные
полунавесные
ротационные
комбинированные
с одним
многокорпусные
По числу корпусов

## Slide 20
ОРУДИЯ И МАШИНЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Плуг лемешный навесной ПЛН-4 -35 а – схема плуга; б – установка предплужника и дискового ножа;
1 – предплужник, 2 – лемех основного корпуса плуга, 3 – стойка корпуса,
4 – рама, 5 – винт, 6 – навесное устройство, 7 – стремянка,
8 – опорное колесо,
9 – стойка предплужника, 10 – дисковый нож, 11 – установочный угольник линейка

## Slide 21
Машины для щелевания и глубокой обработки почвы
Щелевание - прием, необходимые для задержания стока воды на склонах.

## Slide 22
Машины для поверхностной обработки почвы
Боронование – мелкое рыхление почвы с одновременным перемешиванием частиц и выравниванием поверхности почвы. Осуществляется боронами.
Бороны бывают зубовые, дисковые и комбинированные.
Дисковая борона
Зубовая борона

## Slide 23
Машины для поверхностной обработки почвы
Лущильники: а- лемешный ППЛ-10-25, б – дисковый ЛДГ-10А

## Slide 24
Машины для поверхностной обработки почвы
Кольчато-шпоровый трехсекционный каток 3ККШ-6 применяют для пред- и послепосевного прикатывания почвы, разрыхления верхнего и уплотнения подповерхностного слоев почвы, разбивки комьев, разрушения корки почвы и частичного выравнивания поверхности вспаханного поля.

## Slide 25
Машины для поверхностной обработки почвы
Водоналивные гладкие катки 3КВГ-1,4, СКГ-2,1, СКГ-2 и др. предназначены для уплотнения поверхностного слоя почвы до и после посева, прикатывания зеленых удобрений перед запашкой.

## Slide 26
Машины для поверхностной обработки почвы
Культиватор блочно-модульный КБМ-8П: 1 - центральная рама;
2 –опорное колесо; 3 - спица; 4 - дополнительная рама; 5 - стойка;
6 - стрельчатая лапа; 7 – зубовый выравниватель;
8 - борона роторная (каток).

## Slide 27
Машины для поверхностной обработки почвы
Комбинированный агрегат

## Slide 28
Виды удобрений: минеральные (твердые, жидкие), органические (навоз, навозная жижа, птичий помет, торф, компосты), зеленые (сидераты - люпин, горчица и др.).
Способы внесения минеральных удобрений: разбросной, припосевной, подкормка.
Минеральные: простые и сложные; гранулированные, пылевидные, кристаллики.
Технологии внесения: прямоточная, перевалочная, перегрузочная.
Способы внесения органических удобрений: однофазный (разбросной) и двухфазный (раскладывание куч навоза на поле рядами, разбрасывание навоза из куч).

## Slide 29
Машины для внесения удобрений
Разбрасыватель удобрений ZA-M 900: а – общий вид; б – детали распределителя удобрений; 1 - бункер;
2 - загрузочная решетка; 3 - воронка;
4 - распределительный диск; 5 - лопасть длинная; 6 - лопасть короткая;
7 - мешалка; 8 - заслонка дозатора;
9 - регулировочный рычаг.

## Slide 30
Машины для химической защиты растений, машины для орошения
Способы защиты растений
Механический
Физический
Химический
Агротехнический

## Slide 31
Машины для внесения удобрений
Протравливатель семян ПС-20: 1 – загрузочный транспортер; 2 – бокс управления; 3 – бункер; 4 – датчики уровня; 5 – питатель; 6 – смесительная камера; 7 – форсунки; 8 − выгрузное устройство; 9 – самоход;
10 − эл. двигатель; 11 – бак; 12 – рама самохода; 13 − насос-дозатор;
14 – диск дозатора семян.

## Slide 32
Машины для внесения удобрений
Машины химической защиты растений: а, б – протравливатели семян; в, г – опрыскиватели семян (штанговый и вентиляторный);

## Slide 33
Машины для внесения удобрений
Машины химической защиты растений:
д – опыливатель, е – аэрозольный генератор.

## Slide 34
Способы орошения

## Slide 35
Дождевальные машины
По дальности распределения воды от дождевального аппарата:
− короткоструйные;
− среднеструйные;
− дальнеструйные.
По перемещению во время полива:
− стационарные;
− передвижные.
Классификация дождевальных машин